Sissejuhatuseks

Käesolev  ohtlike ainete vedu puudutav teema on mõeldud kasutamiseks esmajärjekorras käsiraamatuna veokorraldajatele ja ekspedeerijatele, kelle igapäevaseks tööks on ohtlike ainete käitlemine, eelkõige vedu hõlmavate küsimuste lahendamine, aga ka  ohtlike ainete ladustamise ja pakendamisega  seotud küsimused. Antud abimaterjalis  käsitletud teemasid on võimalik kasutada ka kõrgkoolis õppivatel üliõpilastel  õppematerjalina ülevaate saamiseks ohtlike veoste käitlemise temaatikast.

Käsitletavad teemad tuginevad ohtlike ainete vedu puudutavatel rahvusvahelisel regulatsioonil, eelkõige ÜRO ja EL  seadusandlikel aktidel

- Seadusandlik regulatsioon ohtlike ainete käitlemisel

  - Seadusandliku regulatsiooni eesmärk

Ohtlike ainete vedu on seotud täiendava riskiga, kuna nii veetav ohtlik kemikaal kui ka selliseid kemikaale sisaldavad esemed võivad ebakorrektsel käitlemisel  tekitada kahju inimeste tervisele, meid ümbritsevale keskkonnale, veovahenditele. Seetõttu on seadusandliku regulatsiooni eesmärgiks ohtlike ainete käitlemisel eelpoolnimetatud kahju vältimine ning takistamine, samuti ohtlike veoste käitlemisel toimunud õnnetusjuhtumite tagajärgede minimiseerimine. Ohtlike ainete veo regulatsioon hõlmab kõiki veoliike: merevedu, õhuvedu, maismaavedu, s.h. ohtlike ainete vedu nii maanteedel, raudteel kui ka siseveeteedel. Lisaks veole hõlmab seadusandlus ka ohtlike veoste käitlemist terminalides (nt. laadimis- ja lossimistööd, veoste ajutine ladustamine jms.)

  - Euroopa Liidu kemikaali õigusaktid

ELi  kemikaali õigusaktid kehtivad kõigis kemikaale kasutavates tööstussektorites kogu tarneahela ulatuses. Need õigusaktid panevad vastutuse turustatavate kemikaalide ohutuse eest toote importijatele. 18.detsembril 2006 võttis Euroopa Liit vastu  kemikaale reguleeriva määruse, mis jõustus 1. juuni 2007: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis hõlmab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH- Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals ).

REACH-määruse kohaselt ei ole lubatud toota või importida Euroopa Ühendusse aineid ega segusid ning eelpoolnimetatud aineid sisaldavaid tooteid, kui nad ei ole registreeritud. REACH-määruse alla kuuluvad kõik ained, nii looduslikud  kui ka tootmisproduktina  saadud keemilised elemendid,  segud ja lahused.

CLP ( Classification, Labelling and Packaging)-  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus nr 1272/2008, 16. 12. 2008, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. CLP-määruse eesmärgiks on märgistuse kaudu kaitsta käitlejaid  ja lõpptarbijaid, samuti meid ümbritsevat  keskkonda. CLP-määrusega on kehtestatud  klassifitseerimiskriteeriumid, uued ohu piktogrammid ja märgistuse ohu- ja hoiatuslaused. CLP-määrus on täienduseks REACH-määrusele, ta asendas  varemkehtinud  ohtlike ainete  ja ohtlike ainete ja segude  DSD ja DPD direktiive .

CLP-määruse järgi on importijatele  pandud kohustus  märgistada pakendatud aine  kooskõlas CLP-määrusega enne turustamist juhul, kui aine on klassifitseeritud ohtlikuks või kui segu sisaldab ühte või mitut ohtlikuks klassifitseeritud ainet kogustes üle kehtestatud määra.

CLP-määrusega kehtestatakse ka  märgistuse sisu ja märgistuselementide paigutus pakendil.

Joon.1: CLP-määruse kohased piktogrammid

Kemikaali ohutuskaart

Ohutuskaart (SDS-  Safety Data Sheet, MSDS- Material Safety Data Sheet ) on   aine või segu saajatele vajamineva info  esitamise vahend Euroopa Liidus.

Ohutuskaart on vahend, mille abil edastatakse ainete ja segude kohta ohutusteavet, kui aine või segu  vastab  ohtlikuks liigitamise kriteeriumidele või kui ta on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

Ohutuskaart tuleb esitada nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kus aine või segu turule viiakse, 16-osalisena .

Ohutuskaardi kohustusega aine või segu ohutuskaardi sisu eest vastutab kemikaali turuletooja.

  - Ohtlike ainete veo ÜRO regulatsioon

Ohtlike ainete käitlemine on seotud täiendava riskiga, mis tuleneb käideldavate ainete ja segude sellistest omadusest nagu plahvatus- või tuleoht, mürgisus- ja nakkusoht, sööbivus jms. Seetõttu on paljud riigid aastate jooksul välja töötanud oma siseriiklikud regulatsioonid ohtlike ainete ja segude käitlemiseks, s.h. veoks. Kuna riigiti võis regulatsioon  erineda mõnikord oluliselt, tekitas selline olukord täiendavat segadust piiriülesel ohtlike ainete veol. Riigipiiride avanemine ja sellest tingitud rahvusvaheliste vedude kasv saigi peamiseks põhjuseks ühtse piiriülese seadusandluse, eelkõige  rea rahvusvaheliste konventsioonide,  kokkulepete ja muude normdokumentide väljatöötamisel.

Peamised rahvusvahelised ohtlike ainete vedu reguleerivad kokkulepped on:

Maanteeveod: ADR- European Agreement concerning the International Carriage on dangerous Good by Road- reguleerib ohtlike ainete rahvusvahelist maanteevedu Euroopa territooriumil

Raudteeveod: Ohtlike ainete vedu raudteel reguleerivad nii Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF) oma Rahvusvaheline Raudteevedudealane Konventsiooni (COTIF)   lisaga C – „Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus” ( RID)- Regelement international concerment le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer  kui ka Raudteede Koostööorganisatsioon ( OSJD) poolt hallatava Rahvusvaheline Raudtee Kaubaveo Kokkuleppe (SMGS) lisa 2. Kui RID-määrus kehtib eelkõige ”vanas” Euroopas ja SMGS kokkuleppe  lisa 2 Ida-Euroopas, siis 10 riiki, s.h. Eesti on ratifitseerinud mõlemad kokkulepped.

Ohtlike ainete vedu siseveeteedel Euroopas: ADN- European Agreement concerning the International Carriage o Dangerous Goods by Inland Waterways- reguleerib ohtlike ainete vedu siseveekogudel. Kokkulepe allkirjastati Genfis 26.mail 2000.a. ja jõustus 2008.a. veebruaris. Käesolevaks ajaks on kokkuleppega liitunud 18 riiki.

Mereveod: Merevedudel tegeleb mereohutusküsimustega Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon (IMO). Mereohutust käsitlevaid seadusandlikke regulatsioone on erinevaid, ohtlike kemikaalide vedu puudutavad olulisemad aktid on Rahvusvaheline konventsiooninimelude ohutusest merel ja Konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta

Rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS). SOLAS-konventsioon koosneb tekstist ja 12 peatükist, millest ohtlike ainete veo seisukohalt on olulisim  IMDG koodeks- rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (VIIpt.)

SOLAS-konventsiooniga on ühinenud 159 riiki.

MARPOL on 1973. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta ja selle 1978. aasta protokoll. Konventsioon koosneb tekstist ja 6-st peatükist. Tähtsamad osad konventsioonis on

Pt. 1- Nafta ja naftasaadused vedellastina laeva tankides

Pt.2 - IBC koodeks- rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmestiku koodeks

LISA 3-  IMDG koodeks- rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (pakendatud ohtlike kaupade mereveo eeskirjad)

MARPOL- konventsiooniga on ühinenud 152 riiki.

Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks RO-RO laevadega läänemerel (Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea)  Vastavalt ülaltoodud kokkuleppele puudub merevedajal kohustus Läänemere sadamatevahelistel ülesõitudel RO-RO laevadega tugineda täielikult IMDG koodeksile, üldjuhul piisab vaid ADR/RID kokkulepete nõuetest. Piirkond, kus kokkulepe kehtib, on piiratud Botnia lahe, Soome lahe ja Läänemerele sissesõiduga ning on põhjast  Skagen-Lysekil joonega. Tuginedes Läänemerekokkuleppele on tehtud järeleandmisi võrreldes IMDG koodeksiga erinevate ohtlike ainete segregeerimisele samasse veoüksusesse ja veoüksuste tähistamisele (v.a. merereostust põhjustavad ained, mille markeering tugineb IMDG koodeksile); puudub  segregeerimisnõue ohuklassi 2-9 määratud ohtlikke aineid  vedavatele veoüksustele ; lihtsustatud on piirangud teki valikul jms.

Ohtlike ainete õhuvedu reguleerib Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon  ohtlike ainete veo tehniliste instruktsioonidega ICAO TI (Technical instructions for the safe transport on Dangerous Goods by air)  ja nendele instruktsioonidele tuginev Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse poolt kehtestatud Ohtlike ainete regulatsiooniga (IATA DGR).

Lisaks kehtivatele kokkulepetele ja konventsioonidele erinevate veoliikide jaoks tuleb arvestada radioaktiivsete ainete veol Rahvusvahelise Aatomienergeetika Agentuuri IAEA poolt kehtestatud täiendavaid piiranguid.

- Veoohutus ohtlike ainete veol

Veos osalejate üldised kohustused

Seadusandliku regulatsiooni eesmärgiks on eelkõige õnnetuste vältimine ohtlike ainete käitlemisel, samuti õnnetuse tagajärgede minimiseerimine kogu veoahela ulatuses. Kõigil veoahela osalistel  lasub kohustus  võtta tarvitusele vajalikud meetmed olenevalt võimalike ohtude laadist ja ulatusest, vältimaks kahjustusi ning vigastusi ohtlike ainete käitlemisel. Lisaks eelpooltoodule on veoahela igal osapoolel, kelleks on saatja, vedaja ja saaja, oma kohustused ja oma vastutusala.

Lisaks üldistele ohutusalastele kohustustele on kõigile osapooltele kehtestatud lisanõuded turvalisuse tagamiseks ohtlike ainete käitlemisel.  On koostatud nimekiri eriti ohtlikest veostest, nn.“ Kõrge ohuastmega ohtlike veoste loetelu“, mille  veol tuleb koostada ja rakendada turvakava  (vt. LISA 2 : Kõrge ohuastmega ohtlike veoste loetelu).

Juhul, kui  ettevõtja tegevuse hulka kuulub ohtliku veose maismaavedu (autovedu, raudteevedu, siseveeteede vedu või sellega seotud ohtlike veoste pakkimine, laadimine, täitmine või mahalaadimine), lasub ettevõtjal kohustus  määrata ohtlike veostega seotud tegevuste ohutuks läbiviimiseks ohutusnõunik.

- Ohtliku aine klassifitseerimine

  - Ohuklasside klassifitseerimise lähtealused

Ohtlikeks veosteks loetakse ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

Kõik ohtlikud ained ja neid aineid sisaldavad esemed on jaotatud ohuklassidesse eelkõige sarnaste ohuomaduste alusel (näit. kl.7-radioaktiivsed ained, kl.8- sööbivad ained), kusjuures aine saab kuuluda alati ainult ühte ohuklassi.

  - Ohtliku aine tähistamine

Iga veoks identifitseeritud ohtlik aine ja seda ainet sisaldav ese tähistatakse  neljakohalise  tunnusnumbriga, millele eelnevad tähed UN. Aine identifitseerimine toimub selle tunnusnumbri põhjal ja aine tunnusnumber on kõigi veoliikide puhul sama. Ohtliku aine tunnusnumbrile järgneb ohtliku veose tunnusnimetus (näit. ÜRO 1057 TULEMASINAD). Lisaks ainete jaotamisele ohuklassidesse on ained jaotatud oma ohtlikkuse alusel pakendigruppidesse. Seega iseloomustab pakendigrupp aine ohtlikkust ohuklassi siseselt. Pakendigruppe on kolm. Juhul, kui aine on määratud  I pakendigruppi, on tegemist kõrge ohtlikkusega ainetega, II pakendigruppi on määratud keskmise ohtlikkusega ained ja  III pakendigruppi madala ohtlikkusega ained. Ohuklassidesse 1; 2; 5.2; 6.2 ja 7 määratud ohtlikel ainetel pakendigrupp puudub, samuti ei määrata pakendgruppidesse ohtlikke aineid sisaldavaid esemeid.

# Kõik ohtlikud ained ja neid aineid sisaldavad esemed on kantud ÜRO ohtlike ainete nimekirja. Erinevate veoliikide korral ohtlike ainete vedu reguleerivates konventsioonides on ohtlike ainete  nimekirjad suhteliselt sarnased, erinevused on detailides (näit. ADR-konventsioonis on ära toodud piirangud tunnelite läbimisel, võimalused ohtliku aine veoks väikeses koguses, erinõuded veoüksuse valvamisele jm; IMDG koodeksi kohases nimekirjas on välja toodud erinevate ainete kokkulaadimise (segregeerimise)  ning teki valiku piirangud jms.)

# Näide: väljavõte ADR konventsioonis toodud ÜRO ohtlike ainete nimekirjast

  - Ohtlike ainete ohuklassid

ADR/RID jaotab ained ja esemed järgmistesse ohuklassidesse:

| Klass | Nimetus | Ametlik nimetus ADR/RID kohaselt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lõhkeained | Explosive substances |
| 2 | Gaasid | Gases |
| 3 | Tuleohtlikud vedelikud | Flammable liquids |
| 4.1 | Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, tahked mitte plahvatavas olekus lõhkeained | Flammable solids, self- reactive substances and solid desensitized explosives |
| 4.2 | Isesüttivad ained | Substances liable to spontaneous combustion |
| 4.3 | Ained, mis veega kontaktis olles eraldavad kergestisüttivaid gaase | Substances which in contact with water emit flammable gases |
| 5.1 | Oksüdeerivad ained | Oxidizing substances |
| 5.2 | Orgaanilised peroksiidid | Organic peroxides |
| 6.1 | Mürgised ained | Toxic substances |
| 6.2 | Nakkusohtlikud ained | Infections substances |
| 7 | Radioaktiivsed ained | Radioactive material |
| 8 | Sööbivad ained | Corrosive substances |
| 9 | Muud ohtlikud ained | Miscellaneous dangerous substances and articles |

IMDG koodeksis on ohtlikud ained ja neid aineid sisaldavad esemed jaotatud 9 ohuklassi (ohuklassid 4.1; 4.2 ja 4.3 on ühendatud ohuklassiks 4, ohuklassid 5.1 ja 5.2 ohuklassiks 5 ning 6.1 ja 6.2 ohuklassiks 6)

Juhul, kui ainel on erinevad ohud, määratakse ohuklass tähtsaima ohuomaduse alusel järgnevalt alltoodud pingerea alusel:

a)	klassi 7 kuuluv materjal

b)	klassi 1 kuuluvad ained;

c)	klassi 2 kuuluvad ained;

d)  klassi 3 kuuluvad mitteplahvatavas olekus vedelad lõhkeained;

e)	klassi 4.1 kuuluvad isereageerivad ained, tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained;

f)	klassi 4.2 kuuluvad pürofoorsed ained;

g)	klassi 5.2 kuuluvad ained;

h)	klassi 6.1 kuuluvad ained

i)	klassi 6.2 kuuluvad nakkusohtlikud ained.

# Klass 1: Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed

# Üldised mõisted

# Lõhkeaine- keemiline ühend või ühendite mehaaniline segu , mis soojuse, löögi, surve, hõõrdumise, sädeme, leegi või mõne muu algimpulsi tõttu ilma õhuhapnikuta kiiresti laguneb ja tekitab plahvatuse.

# Lõhkeaine brisantsus - lõhkeaine võime purustada lööklaine mõjul ümbritsevat keskkonda  ning seega on brisantsus lõhkeaine põhiliseks tõhususe näitajaks. Brisantsus tuleneb  lõhkeaine detonatsioonikiirusest ning mida suurem see on, seda suurem on ka brisantsus

# Lõhkeained jagunevad paiskavateks ja brisantseteks.

# Paiskav lõhkeaine- lõhkeaine, mida iseloomustab keemiliste reaktsioonide kulgemise suhteliselt väike kiirus (400…1000m/s), mille tagajärjel kasvab aeglaselt gaaside surve ümbrusele ning tema toime on seetõttu paiskava iseloomuga.

# Brisantne lõhkeaine- lõhkeaine, mida iseloomustab suur detonatsioonikiirus, mille tagajärjel gaaside surve kiire kasv mõjub purustavalt ümbrusele. Brisantsed lõhkeained jagunevad omakorda initsieerivaks lõhkeaineks ja tööstuslikeks lõhkeaineteks.

# Initsieeriv  lõhkeaine- brisantne lõhkeaine, mis plahvatab kergesti suhteliselt nõrga algimpulsi mõjul, kasutatakse detonaatorite valmistamisel.

Pürotehnilised ained- ained või ainete segud, mis isereguleeruvate plahvatuste tulemusena tekitavad soojust, valgust, heli

Plahvatusohtlikud esemed- esemed, mis sisaldavad lõhke või/ja pürotehnilist ainet

Klass 1 kuuluvad ained ja esemed on jaotatud kuude alajaotusesse  1.1…..1.6

Jagu 1.1 Ained ja esemed, millel on massiplahvatuse oht (massiplahvatus on plahvatus, mis mõjutab peaaegu kogu lasti praktiliselt silmapilkselt).

Jagu 1.2 Ained ja esemed, millel on väljapaiskumise oht, kuid mitte massiplahvatuse oht.

Jagu 1.3 Ained ja esemed, millel on tuleoht ning kas vähene plahvatuse oht või vähene väljapaiskumise oht või need mõlemad, kuid mitte massiplahvatuse oht ja mille põlemine tekitab märgatavat soojuskiirgust; või mis põlevad üksteise järel, tekitades väheseid plahvatuse või väljapaiskumise efekte või mõlemaid.

Jagu 1.4 Ained või esemed, mis kujutavad endast vaid vähest plahvatusohtu süttimise või initsieerimise puhul veo ajal. Efektid jäävad suures osas pakendisisesteks ning ei tekita märgatava suurusega või märgatavale kaugusele lendavate kildude väljapaiskumist. Väline tuleallikas ei tekita praktiliselt silmapilkset peaaegu kogu pakendi sisu plahvatamist.

Jagu 1.5 Eriti tuimad, massiplahvatuse ohuga ained, mis on nii tuimad, et normaalsetel veotingimustel on väga väike initsieerimise või põlemiselt detonatsioonile ülemineku tõenäosus.

Jagu 1.6 Ülituimad esemed, millel pole massiplahvatuse ohtu. Esemed sisaldavad ainult ülituimasid detoneerivaid aineid ning neil on tühine juhusliku süttimise või tulelevimise tõenäosus.

Ohu pingerida lõhkeainetel on järgmine:

Lisaks alajaotustesse jagamisele on klassi 1 kuuluvad ained jaotatud koosalaadimise sobivigruppidesse A…L, lisaks kl.1.6 kuuluv aine veel sobivusgruppi N ja kl.1.4 kuuluv aine sobivusgruppi S

A Initisieeriv lõhkeaine.

B Ese, mis sisaldavad initsieerivat lõhkeainet ning millel pole kahte või enamat tõhusat kaitseelementi. Mõned esemed, nagu näiteks detonaatorid õhkimistöödeks, detonaatorite kogumid õhkimistöödeks ja süütekapslid, kuuluvad siia hulka, ehkki nad ei sisalda initsieerivat lõhkeainet.

C Paisklõhkeaine või muu äkilise leegiga põlev lõhkeaine või ese, mis sellist ainet sisaldab.

D Sekundaarse detoneerimisega plahvatav aine või must püssirohi või ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet (igal juhul ilma sütiku ja lõhkelaenguta) või ese, mis sisaldab initsieerivat lõhkeainet ja millel on kaks või enam tõhusat kaitsedetaili.

E Ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet, ilma sütikuta, koos lõhkelaenguga (välja arvatud see, mis sisaldab kergestisüttivat vedelikku või geeli või hüpergoolseid vedelikke).

F Ese, mis sisaldab sekundaarse detoneerimisega plahvatavat ainet koos sütikuga, kooslõhkelaenguga (välja arv atud see, mis sisaldab kergestisüttivat vedelikku või geeli või hüpergoolseid vedelikke).

G Pürotehniline aine või ese, mis sisaldab pürotehnilist ainet, või ese, mis sisaldab nii plahvatavat kui ka valgustavat, süütavat, pisaraid või suitsu tekitavat ainet (peale veega aktiveeritud eset või eset, mis sisaldab valget fosforit, fosfiide, pürofoorset ainet, kergestisüttivat vedelikku või geeli või hüpergoolseid vedelikke).

H Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka valget fosforit.

J Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka kergestisüttivat vedelikku või geeli.

K Ese, mis sisaldab nii plahvatavat ainet kui ka mürkkemikaali.

L Plahvatav aine või plahvatavat sinet sisaldav ese, mis on eriti ohtlik (nt veega aktiveerimise või isesüttivate vedelike, fosfiidide või pürofoorse aine juuresoleku korral) ning mis nõuab iga tüübi isoleerimist.

N Esemed, mis sisaldavad ainult ülituimasid detoneerivaid aineid.

S Aine või ese, mis on selliselt pakitud või konstrueeritud, et juhuslikust töölehakkamisest tekkivad ohtlikud mõjud piirduvad ainult pakendiga.

Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted jaotatakse alltoodud kategooriatesse:

1) F1-kategooria – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal ning elamu siseruumis;

2) F2-kategooria – madala ohutasemega ja madala müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;

3) F3-kategooria – keskmise ohutasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist;

4) F4-kategooria – kõrge ohutasemega pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist.

Teatris kasutatavad pürotehnilised tooted jaotatakse alltoodud kategooriatesse:

1) T1-kategooria – madala ohutasemega pürotehniline toode;

2) T2-kategooria – pürotehniline toode, mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik.

Muud pürotehnilised tooted:

1) P1-kategooria – madala ohutasemega pürotehniline toode, mis ei ole ilutulestikuks mõeldud toode ega teatri pürotehniline toode;

2) P2-kategooria – pürotehniline toode, mis ei ole ilutulestikuks mõeldud toode ega teatri pürotehniline toode ja mida võib kasutada üksnes erialateadmistega isik.

# Klass 2: Gaasid

Gaasiks loetakse ainet, mis temperatuuril l 20*C ja normaalrõhul 101,3 kPA on täielikult gaasiline ja temp-l 50*C omab aururõhku üle 300kPa

Ohu tunnuseks kõrge rõhk, lämbumine, mürgisus, kergestisüttivus, muude ainete põlemise intensiivistamine

# 2. klassi ained  on jaotatud alajaotustesse alljärgnevalt:

# 1. Kokkusurutud gaas: gaas, mis veol rõhu all on -50 °C temperatuuril täielikult gaasiline

# 2. Veeldatud gaas: gaas, mis veol rõhu all on -50 °C temperatuuril osaliselt veeldunud

# 3. Sügavjahutamisega veeldatud gaas

# 4. Lahustatud gaas

# 5. Aerosoolpakendid

# 6. muud surugaasi sisaldavad esemed

# 7. ilma rõhuta gaasid (gaasiproovid)

# 8. rõhu all keemilised ained: vedelikud, pastad või pulbrid, mis on viidud rõhu alla kokkusurutud või veeldatud gaasi või vastava propellendiga.

# 9. Adsorbeerunud gaas: gaas, mis veoks pakkimisel adsorbeeritakse tahke poorse aine pinnale

ÜRO soovitustes on esmase riski alusel gaasid jaotatud:

2.1. tuleohtlikud gaasid (F)

2.2 mittetuleohtlikud, mittemürgised gaasid (A ja O)

2.3 mürgised gaasid ( T, TO, TF, TC, TFC, TOC)

2.1. Tuleohtlik gaas                          2.2.Mittetuleohtlik  gaas            2.3. Mürgine gaas

# Gaaside  jaotus ohuomaduste alusel ADR/RID konventsioonis:

| A | Lämmatav (asphyxiant) |  |
| --- | --- | --- |
| O | Oksüdeeriv (oxidizing) |  |
| F | Tuleohtlik (flammable) |  |
| T | Mürgine (toxic) |  |
| TF | Mürgine + põlev (toxic + flammable) |  |
| TC | Mürgine + sööbiv (toxic + corrosive) |  |
| TO | Mürgine + oksüdeeriv (toxic + oxidizing) |  |
| TFC | Mürgine + põlev + sööbiv (toxic + flammable + corrosive) |  |
| TOC | Mürgine + oksüdeeriv + sööbiv (toxic + oxidizing + corrosive) |  |

# Klass 3: Tuleohtlikud vedelikud

Ohu tunnuseks on põlemine, kergestisüttivus, suur kuumus.

Lisaohud:mürgised kergestisüttivad,sööbivad kergestisüttivad

Sellesse klassi kuuluvad ained, mida iseloomustab:

- Aine on  temperatuuril 20*C vedelas olekus

- Leekpunkt (süttivate aurude eraldumine) ei ületa 60*C

- Aururõhk +50*C juures ei ületa 3 baari

- Sulas olekus olevad tahked ained, mille leekpunkt on >61*C

(UN 3256 ained) juhul, kui neid veetakse leekpunktist kõrgemal temperatuuril

- Vedelad mitteplahvatavas olekus lõhkeained (UN 1204, 2059,3064, 3343)

| Pakendigrupp | Leektäpp kinnises tiiglis | Keemise algtemperatuur |
| --- | --- | --- |
| I | - | < 35*C |
| II | < 23*C | > 35*C |
| III | >23*C ja <60*C | > 35*C |

Klassi 3 ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt:

F-         Kaasneva riskita tuleohtlikud vedelikud ja neid sisaldavad esemed:

- F1-    Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on võrdne või alla 60 °C;

- F2-    Tuleohtlikud vedelikud, mille leekpunkt on üle 60 °C ja mida veetakse või antakse veoks üle    leekpunkti temperatuuril või sellest kõrgemal temperatuuril (kõrgendatud temperatuuriga ained);

- F3-    Tuleohtlikke vedelikke sisaldavad esemed

FT	Tuleohtlikud vedelikud, mürgised:

- FT1	Tuleohtlikud vedelikud, mürgised;

- FT2	 Pestitsiidid

FC	 Tuleohtlikud vedelikud, sööbivad;

FTC       Tuleohtlikud vedelikud, mürgised, sööbivad;

D	 Vedelad lõhkeained mitteplahvatavas olekus

Klass 4.1. Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained

Tuleohtlikud tahked ained- hästi põlevad tahked ained ning need tahked ained, mis võivad hõõrdumisel süttida. Hästi põlevateks tahketeks aineteks nimetatakse pulbrilisi aineid, granuleeritud aineid ja pastasid, mis on ohtlikud, kui neid saab kergesti süüdata tulesüütajaga,

Isereageerivad ained- termiliselt ebastabiilsed ained, võivad laguneda ilma hapniku osavõtuta. Veol desensibiliseeritakse isereageerivad ained üldjuhul lahjendiga. Teatud  isereageerivaid aineid veetakse kontrollitud temperatuuri all

Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained- ained, mis on niisutatud veega või alkoholidega, ained, mida on lahjendatud teiste ainetega nende plahvatavate omaduste alandamiseks ja plahvatusohu minimiseerimiseks

Klassi 4.1 kuuluvad ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt:

F	Kaasneva riskita tuleohtlikud tahked ained:

    - F1	Orgaanilised;

    - F2	Orgaanilised, sulas olekus;

    - F3	Anorgaanilised;

FO	Tuleohtlikud tahked ained, oksüdeerivad;

FT	Tuleohtlikud tahked ained, mürgised:

    - FT1 	Orgaanilised, mürgised;

    - FT2	Anorgaanilised, mürgised;

FC	Tuleohtlikud tahked ained, sööbivad:

- FC1	Orgaanilised, sööbivad;

- FC2	Anorgaanilised, sööbivad;

D	Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained ilma kaasneva riskita;

DT	Tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained, mürgised;

SR	Isereageerivad ained:

    - SR1	Temperatuuri kontrolli mittevajav;

    - SR2	Temperatuuri kontroll nõutav.

# Klass 4.2. Isesüttivad ained

- Pürofoorsed ained, s.h. segud ja lahused (tahked või vedelad) on ained, mis isegi väikeses koguses süttivad õhuga kokkupuutel viie minuti jooksul

- Isekuumenevad ained ja esemed on ained ja esemed, mis kokkupuutel õhuga ilma lisaenergiata kuumenevad. Süttivad ainult suurtes kogustes

pika aja järel (tunnid või päevad)

Klassi 4.2 kuuluvad ained ja esemed jaotatakse alajaotustesse järgmiselt:

S Kaasneva riskita tuleohtlikud tahked ained

SW	Isesüttivad ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase;

SO	Isesüttivad ained, oksüdeerivad;

ST	Isesüttivad ained, mürgised

SC	Isesüttivad ained, sööbivad

# Klass 4.3 Ained, mis veega kokkupuutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase

Ained, mis reageerivad veega ja eraldavad tuleohtlikke gaase, mis kergesti moodustavad õhuga plahvatavaid segusid, ning selliseid aineid sisaldavaid esemeid. Ohu tunnuseks on kergestisüttivate gaaside eraldumine, tuleohtlikkus, plahvatus (süttivad ise veega kokkupuutel)

# NB!!! Tulekahju korral ei ole neid aineid ja esemeid võimalik kustutada veega

# Klass 5.1 Oksüdeerivad ained

Ained, mis hapniku eraldumisel võivad põhjustada või kaasa aidata ainete põlemisele

Ohu tunnuseks tule intensiivistamine, hapniku emissioon, muude ainete põlemise intensiivistamine

# Osa kl.5.1. aineid on veoks ohtlikkuse tõttu keelatud

# Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid

Termiliselt ebapüsivad ained, mis tavaliselt või kõrgendatud temperatuuril võivad kiiresti laguneda. Lagunemise tulemusel eralduvad ohtlikud või kergestisüttivad gaasid. Tegemist on vesinikperoksiidide derivaatidega, milles vesiniku aatomeid asendavad orgaanilised molekuliosad

Orgaanilised peroksiidid klassifitseeritakse nende ohu astme järgi seitsmesse tüüpi. Orgaaniliste peroksiidide tüübid varieeruvad tüübist A, mida ei lubata vedada pakendites, kuni tüübini G, mille puhul konventsiooni sätteid ei kohaldata.

# Eesmärgiga kindlustada ohutust veo ajal, desensibiliseeritakse orgaanilised peroksiidid paljudel juhtudel orgaaniliste vedelike või tahkete ainete, anorgaaniliste tahkete ainete või veega

# Klass 6.1 Mürgised ained

Ained, mis võivad suhteliselt väikeses koguses ühekordsel või lühiajalisel mõjumisel kahjustada inimese tervist või põhjustada surma sissehingamisel, läbi naha imendumisel või allaneelamisel

Ohu tunnuseks toksilisus, mürgisus

Ained võivad olla tahkes või vedelas olekus

# Klass 6.2 Nakatavad ained

Ained, mille kohta on teada või on alust oletada, et nad sisaldavad patogeene.

Patogeenid on mikroorganismid (k.a. bakterid, viirused, parasiidid, seened), või muude tüvedega haigustekitajad,mis võivad põhjustada loomade või inimeste haigestumise.

Nakatavad ained jaotatakse järgmiselt

-inimesi mõjutavad nakatavad ained

-ainult loomi mõjutavad nakatavad ained

-kliinilised jäätmed

-diagnostilised proovid

# Klass 7: Radioaktiivsed materjalid

Radioaktiivne aine – üht või enamat radionukliidi sisaldav aine, mille aktiivsus või eriaktiivsus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline

# Vedu reguleerivad aktid põhinevad IAEA ohutusjuhistel

# Klass 8: Sööbivad ained

# Ained, mis avaldavad nahale või limaskesta epiteelkoele sattudes tugevat keemilist mõju, või mis lekkimise korral on võimelised teisi veoseid või veovahendeid hävitama või kahjustama

- Ained, mis moodustavad sööbivat vedelikku ainult veega kokku puutudes või mis tekitavad sööbivat auru või udu õhus oleva loomuliku niiskuse toimel

Ohu tunnuseks sööbivus, sööbiva auru või udu eritumine kokkupuutel õhuniiskusega

# Osa aineid on veoks keelatud: nt. UN 1798 kuningvesi

# Klass 9: Muud ohtlikud ained ja esemed

Ained ja esemed, mille vedu on ohtlik ja mis ei kuulu teiste klasside alla.

Klassi 9 kuuluvad ained jaotatakse alagruppidesse järgmiselt:

M1- ained, mille peene tolmu sissehingamine kahjustab tervist (asbest)

M2- ained, mis põlemisel tekitavad dioksiine (polükloreeritud difenüülid PCB või PST)

M3- ained, mis tekitavad kergestisüttivat auru (tuleohtlikke vedelikke sisaldavad polümeerid)

M4- liitiumakud. ADR-i nõuded ei kehti  akuelementide ja akude kohta, kui nad täidavad järgmisi tingimusi:

a)	tahke katoodiga liitiumist või liitiumisulamist akuelementide puhul ei ületa liitiumisisaldus 1 g ja liitium-ioon akuelementide puhul ei ületa vatt-tunnid 20 Wh;

b)	tahke katoodiga liitiumist või liitiumisulamist akude puhul ei ületa liitiumisisaldus  2 g ja liitiumioonakude puhul ei ole vatt-tundide määr suurem kui 100 Wh.

M5- päästeseadmed

- esemed, mis sisaldavad klassi 1 lõhkeaineid ning mis võivad sisaldada ka muudesse klassidesse kuuluvaid ohtlikke veoseid, nt. turvapatjade täiteseadmed, turvapatjade moodulid, turvavööde eelpingutid

- päästeseadmed, nagu päästeparved, isiklikud ujuvvahendid ja isetäituvad liugteed.

ADR-i nõudeid ei kohaldata  jäika välispakendisse pakitud päästeseadmetele kogumassiga kuni 40 kg, mis ei sisalda muid ohtlikke veoseid peale klassi 2 gruppidesse A või O kuuluvate kokkusurutud või veeldatud gaaside kuni 120 ml anumates, mis on paigaldatud üksnes seadme aktiveerimiseks.

M6-M7 keskkonnaohtlikud ained (veereostusained,)

M8-  geneetiliselt muundatud mikroorganismid

M9-M10- kõrgendatud temperatuuriga ained. Kõrgendatud temperatuuriga ainete hulka kuuluvad ained, mida veetakse või antakse veoks üle vedelas olekus temperatuuril 100 °C või kõrgemal temperatuuril, ning leekpunktiga ained, mida veetakse või antakse veoks üle nende leekpunktist madalama temperatuuri juures. Siia hulka kuuluvad ka tahked ained, mida veetakse või antakse veoks üle 240 °C või kõrgemal temperatuuril.

M11- muud ained, mis kujutavad võimalikku ohtu veol, kuid ei kuulu teistesse klassidesse

4. Ohtliku veose ettevalmistus veoks

# 4.1. Ohtliku aine pakendamine

Veopakend- täiendav pakend veokahjustuste vältimiseks ja laadimis- ning ladustamisprotsessi lihtsustamiseks ning kiirendamiseks ettenähtud täiendav pakend

NB!!! Veopakendi ettevalmistus, pakendamine, markeerimine on  saatja kohustus

# Ohtliku aine pakendile esitatavad üldised nõuded:

1.Pakendi hea kvaliteet (tugevus, vastupidavus, suletavus vastavuses tootja poolt antud juhendiga )

2. Pakendid, mis on kokkupuutes ohtlike veostega:

-ei tohi kokkupuutel nõrgeneda

-ei tohi reageerida pakendis oleva ainega

3. Vastavus katsetatud konstruktsioonitüübile

4. Vedelikega täitmisel paisumisruum mahutis

5. Rõhu muutuste talumine õhuvedudel

6. Sisendpakendite kaitse kombineeritud pakendi korral

7. Lahjendatud ainete veo pakend peab kaitsma ainet lahusti väljaaurustumise eest

8.Ohtlikke veoseid ei tohi pakkida samasse välispakendisse, kui nad põhjustavad

- Põlemist või soojuse eraldumist

- Kergestisüttivate, mürgiste jms. gaaside tekkimist

- Sööbivate ainete moodustamist

- Ebapüsivate ainete moodustamist

Pakendite, kaasa arvatud IBC-de ja suurpakendite täitmisel vedelikega peab jätma piisavalt

paisumisruumi (kadu) tagamaks, et veotemperatuuride tõttu tekkiv vedelike paisumine ei

tekita leket ega pakendi püsivat deformatsiooni. Kui ei ole määratud eritingimusi, ei tohi

vedelikud pakendit 55 ºC juures täielikult täita. Siiski peab IBC-de täitmisel jätma piisavalt

paisumisruumi tagamaks, et lasti keskmisel temperatuuril 50 ºC poleks need täidetud rohkem

kui 98% ulatuses oma veemahust. Kui pole teisiti sätestatud, on täitmisaste 15 ºC

täitmistemperatuuri juures määratud järgmiselt:

Või:

Täiendavad nõuded surveanumatele

- Kõik surveanumate konstruktsioonitüübid peab heaks kiitma tootjamaa pädev asutus

- minimaalne nõutav katserõhk on 0,6 MPa.

- surveanumad tuleb varustada avarii-kaitseseadmega,

- Surveanuma täiteaste ei tohi ületada 95% mahust 50 °C juures. Surveanumasse tuleb jätta piisavalt paisumisruumi, et 55 °C juures ei oleks anum vedelikuga täiesti täidetud.

- surveanumatele tuleb iga viie aasta tagant teha korraline ülevaatus ja katsetamine.

- Taastäidetavaid surveanumaid ei tohi täita eelnevalt veetud ainest erineva ainega

Pakendigrupitunnus- kirjeldab, millise pakendigrupi ainele pakend vastab

X – pakend I, II, III pakendigrupi ainetele

Y – pakend II, III pakendigrupi ainetele

Z - pakend III pakendigrupi ainetele

kiri s - tahkele ainele ettenähtud pakend

# Muud sertifikaadis äratoodud andmed:

- Lubatud kõrgeim vedeliku rõhk (kPa)

- valmistamisaasta

- Tüübikinnituse väljastanud riik

- Tüübikinnituse väljastanud riigiorgan

Ohtlikke aineid on lubatud pakendada ainult sertifitseeritud pakenditesse

UN   4G/X13/S/13/GB/6232

Näide: pakendile kantud ÜRO sertifikaat

# 4.2. Ohtliku aine pakendamisviisid

# Üldised pakendamisviisid on pakendamisviisid, kus pakend valitakse tulenevalt ohtliku aine pakendamisele kehtestatud pakendamiseeskirjadele, Sel juhul tuleb veol juhinduda ohtlike ainete veo eeskirjadest (ADR, RID, IMDG jm.)

# Eriviisilised pakendamisviisid on pakendamisviisid, kus pakendamiseks valitakse piiratud suurusega kombineeritud pakend sellise arvestusega, et pakend iseenesest tagaks piisava ohutuse. Seetõttu veol ohtlike ainete veo eeskirja nõudeid, välja arvatud mõned erandid, täita ei ole vaja. Sellised pakendamisviisid maismaavedudel on

- ohtliku aine piiratud kogustes (LQ) pakendamine

- ohtliku aine erandkoguses (E) pakendamine.

Lisaks toodud vabastustele, kus vabastuse tagab spetsiaalpakend, on maismaavedudel (IMDG Koodeksis selline võimalus puudub) võimalik vedada ohtlikke aineid tavapakendites (pakendid suurusega kuni 450l), kus vabastus tuleneb veetava aine kogusest- nn „Ohtliku aine vedu väikeses koguses“

# Piiratud koguses ohtliku aine pakendamine ja vedu

LQ- “limited quantities”  pakendamisviis tähendab, et teatud ohtlikke aineid on lubatud pakendada selliselt, et kombineeritud pakendisse on pakendatud piiratud suurusega sisendpakendid (nn.”jaepakendid”). Eeldatakse, et selline kvaliteetne pakend on piisav, tagamaks ohtliku aine veo ohutust ka ilma ohtlike ainete veo eeskirju täitmata.

# Ühe kombineeritud pakendi brutomass võib olla max 30 kg, kui ei ole kehtestatud teisiti,  kaubaalusel kaetult termokahaneva või veniva kilega veol 20 kg.

# Veetava aine  sisendpakendi suuruse piirmäär sõltub pakendatavast ainest ja jääb vahemikku 0, 1 ml…5l vedelike puhul ja 0,1 kg….5kg tahkete ainete puhul.

# Näide: ohtlike ainete nimekiri:“piiratud ja erandkogused“ ( lahter 7a ja 7b)

# Selliselt pakendatud ohtliku aine vedu vabastab enamikest ohtliku veoga seotud piirangutest. Kehtivad järgmised piirangud:

# -kooslaadimisest tulenevad piirangud

# -suitsetamise keeld ohtlike ainete käitlemisel

# -veoüksuse tähistamise kohustus juhul, kui veetava aine kogus ületab 8T

# E-kategooria tunnelite läbimise piirang tähistatud veoüksuse korral

# NB!!! Piiratud koguses ei ole võimalik pakendada ohtlikke aineid, mis on määratud ohuklassidesse  1; 4.2; 6.2; 7;   klassidesse 3 ja 4.1 määratud desensibiliseeritud lõhkeained  ja üksikuid muudesse ohuklassidesse määratud aineid

Erandkoguses (E- Excepted quantities) pakitud ohtlike veoste vedu

On oma olemuselt sarnane LQ põhimõtetel pakendatud kaubaga. Eesmärgiks on tagada ohutus  ohtlike ainete veol kombineeritud veoahelates ilma ohtlike veoste vedu reguleerivaid kokkuleppeid täitmata.

Erandkogustes pakitud ohtlike veoste veo erisust on võimalik rakendada tingimusel, et kasutatakse kombineeritud pakendeid (sisendpakend, vahepakend, jäik välispakend) Igale ainele on kehtestatud pakendamiskood E0…E5. Kui kokku on pakitud erinevate koodidega erandkogustes ohtlikud kaubad, peab välispakendi üldkogus piirduma kõige rangema koodi puhul lubatud kogusega

Iga saadetis peab olema selgelt ja püsivalt märgistatud erandkoguse tähisega „E“,

Saadetiste arv igas veokis või konteineris ei tohi olla suurem kui 1000

# Väikeses koguses ohtliku aine pakendamine ja vedu

Pakendatud ja veetava ohtliku aine kogus veoüksusel ei ületa konventsioonis toodud piirkoguseid.

Ohtliku aine vabapiir- Ohtliku aine maksimaalne kogus veoüksuses, mille puhul veol eeskirjade nõuded ei kehti

Vabapiiri suurus sõltub ohtlikule ainele kehtestatud veokategooriast (0…4)  ja jääb üldjuhul vahemikku 0…1000 kg

Kui aine on määratud veokategooriasse 0, siis neid aineid ilma konventsioonist tulenevaid piiranguid täitmata  vedada pole võimalik; juhul, kui aine on määratud 1.veokategooriasse, on „vabapiiriks“ 20kg (vedelikud 20l), 2. veokategooria ainetel 333 kg; 3.veokategooria ainetel 1000 kg. ja mõnede väheohtlike ainete veol, mis on määratud 4.veokategooriasse, vabapiir puudub. (vt. lisa 1)

4.3. Ohtliku aine pakendite markeerimine

Pakendiseadusest tulenevad nõuded pakendi markeerimisele

-Tarnemarkeering

-informatiivne markeering

-Käsitlemise juhiseid määrav markeering

Ohtliku aine pakendamisel lisandub Pakendiseadusest tulenevale markeeringule:

- Ohtliku aine ÜRO tunnusnumber

- Tähis UN tunnusnumbri ees

- Ohtliku veose ohumärgis (100 x 100mm)

- Täiendava ohu korral lisaohu märgis (100 x 100mm)

Piiratud koguses pakendatud ohtliku aine pakendi tähistamine

Erandkogustes pakendatud ohtlike ainete pakendi tähistamine

Keskkonnaohtlikke aineid sisaldavate saadetiste tähistamine

NB!!! Keskkonnaohtlikke aineid sisaldavad saadetised tuleb märgistada  keskkonnaohtlike ainete märgiga; erandiks on pakendid, mis sisaldavad kuni 5 liitrit vedelikke või kuni 5 kg tahkeid aineid

- Üle 450 l IBC-pakenditele paigaldatakse tähistus kahele vastasküljele

- Tühjadel puhastamata pakendidel kasutatakse sama tähistust, mis ohtlikku ainet sisaldaval pakendil

- Veopakendite tähistamisel lisatakse veopakendile tähistus „välispakend“ (overpack)

- Päästepakendite kasutamisel lisatakse veopakendile tähistus „päästepakend“ (salvage)

(Päästepakend ( Salvage packaging) tähendab eripakendit, millesse asetatakse vigastatud, puudustega või lekkivad ohtlike veoste saadetised või puistunud või lekkinud ohtlikud veosed nende veoks regenereerimisele või kasutusest kõrvaldamisele.)

NB!!! Juhul, kui kaks või enam ohtlikku veost pakitakse samasse välispakendisse, tuleb saadetis ohumärgistega varustada ja tähistada selliselt, nagu nõutud iga aine või eseme jaoks eraldi.

Näide:pakendite markeerimine juhul, kui erinevad jaepakendid on pakendatud veopakendisse

Näide: veopakendi markeerimine juhul, kui jaepakendis olev ohtlik kemikaal on pakendatud veopakendisse

Täiendavad nõuded klassi 2 ainete pakendi tähistamisele

Taastäidetavad anumad peavad kandma järgmisi andmeid:

-gaasi ÜRO number ja ohtliku veose tunnusnimetus

-N.O.S. kirjete alla kuuluvate ühendite korral peab lisaks ÜRO numbrile olema näidatud gaasi tehniline nimetus

-mass kokkusurutud gaaside puhul ning veeldatud gaaside puhul, kas maksimaalne täitemass ja anuma taara mass koos täitmise ajal selle küljes olnud manuste ja lisaseadmetega või kogumass

-järgmise korralise ülevaatuse kuupäev (aasta).

  - Veodokumendid ohtliku aine veol

Ohtliku aine veol  vajalikud veodokumendid:

1)veokiri ja vajadusel intermodaalse veo korral IMDG koodeksi kohane konteineri pakkimise tunnistus;
2) kirjalik ohutusjuhis
3) vajadusel riikidevahelise erikokkuleppe tekst teatud kaupade veoks
4) fotoga isikut tõendav dokument

5) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus (paakautod, lõhkeainete veokid);
6) veooperatsiooni teostamise luba lõhkeainete, radioaktiivsete materjalide, orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete veol

7) merevedude teostamisel ohtliku aine deklaratsioon

Veokiri

Veokirjas sisalduvad järgmised andmed veetava ohtliku aine kohta:

- ohtliku aine ÜRO number ja aine tunnusnimetus

-Ohumärgise number, pakendigrupp

-Ohtlike ainete jäätmete veol: nimetus „JÄÄTMED“

-Tühja puhastamata pakendi veol: nimetus „TÜHI PAKEND“

-Pakendite arv ja kirjeldus

-üldkogus iga aine osas

-saatja nimi ja aadress

-saaja nimi ja aadress

NB!!! Juhul, kui toimub ohtliku aine vedu väikeses koguses, tehakse vastav märge veokirja:

„Aine kogus ei ületa ADR kokkuleppe p.1.1.3.6. piirkogust“

„ Load not exceeding the exemption limits prescribed in 1.1.3.6“

Merevedu hõlmava sõiduketis veo korral peavad konteinerid, teisaldatavad paagid ja paakkonteinerid olema tähistatud  IMDG koodeksi kohaselt. Selliste paakide veol peab veodokumenti tegema järgmise märke: „Vedu kooskõlas ADR konventsiooni  1.1.4.2.1”.

Kui temperatuuril 100 °C või sellest kõrgemal temperatuuril vedelas olekus või temperatuuril 240 °C või sellest kõrgemal temperatuuril tahkes olekus veetava aine ohtliku veose tunnusnimetus ei sisalda viidet kõrgendatud temperatuurile  „SULAS OLEKUS” või „KÕRGENDATUD TEMPERATUUR” ohtliku veose tunnusnimetuse osana, peab ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna „KUUM” („HOT”)

Kui ohtliku veose tunnusnimetuse osaks on sõna „STABILISEERITUD“, kui stabiliseeritus on saavutatud temperatuuri kontrolli abil, peavad piir- ja ohutemperatuurid olema veodokumendis ära märgitud järgmiselt: „Piirtemperatuur:… °C  Ohutemperatuur:….. °C”

Tühjade, puhastamata anumate puhul, mis sisaldavad ohtlike ainete jääke, tuleb ohtliku veose kirjelduse ette või järele kirjutada sõnad „TÜHI, PUHASTAMATA” („EMPTY, UNCLEANED”) või „VIIMASE VEOSE JÄÄK” („RESIDUE, LAST CONTAINED”).

Näiteks: „TÜHI PAKEND, 6.1 (3)”.

Puhastamata mahutite puhul. milles on ohtliku aine jääke ja tühjade puhastamata üle 1000 liitriste gaasimahutite puhul, eelnevad markeeringule sõnad

„TÜHI PAAKSÕIDUK” („EMPTY TANK-VEHICLE”), „TÜHI SÕIDUK” („EMPTY VEHICLE”), „TÜHI KONTEINER” („EMPTY CONTAINER”) ja nende järel sõnad „VIIMANE VEOS” („LAST LOAD”).

Näiteks: „TÜHI PAAKSÕIDUK, VIIMANE VEOS: (EMPTY TANK-WAGON, LAST LOAD:) 663 ÜRO nr 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3),I, (C/D)”

Kui tühjad, puhastamata veovahendid tagastatakse kaubasaatjale, võib samuti kasutada nende ainete täismahuliseks veoks ettevalmistatud veodokumente. Sellisel juhul peab eemaldama märke koguse kohta (kustutades või tõmmates märke maha või mõnel muul moel) ja asendama selle sõnadega

„TÜHI, PUHASTAMATA TAGASTAMINE” („EMPTY, UNCLEANED RETURN”).

ADR-kohane veokiri koostatakse kahes keeles:Saatjamaakeel + üks ametlikest konventsiooni keeltest (saksa-, inglise- või prantsuse keel)

Ohtliku kauba deklaratsioon

Ohtliku kauba deklaratsioon /Dangerous Goods Declaration/(DGD) on  dokument, mille kauba saatja  täidab ja allkirjastab. Deklaratsiooni koopia esitatakse koos veose broneeringuga  merevedaja agendile. Deklaratsioon tuleb esitada ka veose laevale registreerimisel.

Alongside the technical details of the dangerous goods the shipper signs the following legal declaration: (IMDG 5.4.1.6.1).

“I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations.”

DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareeritakse, et antud saadetises sisalduv on ülal täielikult ja täpselt kirjeldatud ohtli(ke)ku aine(te) õige(te) nimetus(t)ega ja klassifitseeritud, pakitud, varustatud siltidega/plakatitega ja on rakendatavale rahvusvahelisele ja riiklikule veokorrale igati vastavas seisundis.

Konteineri pakkimise sertifikaat (IMDG koodeks 5.4.2.)

Kui ohtlikke veoseid sisaldavad saadetised on pakitud või laaditud mis tahes konteinerisse, peavad konteineri pakkimise eest vastutavad isikud esitama „konteineri  pakkimise sertifikaadi ”, mis näitab ära konteineri tunnusnumbri ja tõendab, et pealelaadimine ning kaasnevad toimingud on läbi viidud järgmiste tingimuste kohaselt.

1 Konteiner/veovahend oli puhas, kuiv ning ilmselt sobiv veoste vastuvõtmiseks

2 Saadetisi, mis on vaja kehtivate nõuete kohaselt üksteisest eraldada, ei ole konteinerisse/veovahendile pakitud koos (väljaarvatud juhul, kui asjassepuutuv pädev asutus on selleks andnud loa kooskõlas alajaoga 7.2.2.3 (IMDG Koodeks)).

3 Kõik saadetised on väliselt kontrollitud vigastuste suhtes ning peale on laaditud ainult terved saadetised.

4 Vaadid on lastis püstiasendis, väljaarvatud juhul, kui pädev asutus pole seda teisiti lubanud, ning kõik kaubad on korralikult peale laaditud ja vajadusel piisavalt toestatud,

arvestades eesseisvat transporti.

5 Puistveosena laaditud veosed on konteineris/veovahendil ühtlaselt jaotunud. Klassi 6 1 kuuluvaid kaupu sisaldavate saadetiste (peale sektori 1.4 veoste) puhul on

konteineriveoki konstruktsioon jao 7.4.6 (IMDG Koodeks) kohaselt terve..

6-7 Konteiner/veovahend ja selle sees olevad saadetised on korralikult tähistatud vastavate ohusiltide ja ohumärkidega.

8 Juhul, kui jahutamiseks kasutatakse tahket süsinikdioksiidi (CO2 - kuiv jää), on konteiner/veovahend väljastpoolt selgelt nähtavas kohas (nagu näiteks uksel)

tähistatud või ohumärgistega varustatud sõnadega: „SEES ON OHTLIK GAAS CO2 (KUIV JÄÄ). ENNE SISENEMIST PÕHJALIKULT TUULUTADA”

9 Jaos 5.4.1 (IMDG Koodeks) nõutud ohtlike veoste veodokument on saadud kõigi konteinerisse/veovahendisse laaditud saadetise ohtlike kaupade osas.

Kirjalikud ohutusjuhised õnnetusjuhtumi korral tegutsemiseks  on mõeldud abivahendina veo ajal tekkida võivas avariiolukorras.

- Üldised toimingud

- Aine  ohust tulenevad toimingud

- Tegevusjuhised aine lekkimise korral

- Isiklik ja üldine lisavarustus üldiste ja avariitegevuste teostamiseks

NB!!! Ohutusjuhend väljastatakse autojuhile temale arusaadavas keeles

5.Üldised nõuded laadimisele

VÕS § 777. Ohtlik veos

(1) Ohtliku veose vedamisel peab saatja vedajale õigeaegselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama ohu täpsest laadist ja kui see on mõistlik, siis ka rakendamisele kuuluvatest ettevaatusabinõudest.

(2) Kui vedajale ei teatatud veose üleandmisel, et tegemist on ohtliku veosega ja ta ei olnud ise sellest teadlik, võib ta ohtliku veose maha laadida, ladustada, tagasi vedada, vajaduse korral aga kahjutuks teha või hävitada. Vedaja ei pea saatjale hüvitama sellest tekkinud kahju.

VÕS § 778. Veose pakend ja tähistamine

(1) Saatja peab veose selle liiki ja kokkulepitud vedamise viisi arvestades pakkima selliselt, et veos oleks kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest ega põhjustaks vedajale kahju.

(2) Saatja peab veose tähistama, kui tähistamine on vajalik selleks, et vedaja saaks toimida veosega vastavalt lepingule.

VÕS § 779. Laadimine

(1) Saatja peab veose vedamiskindlalt laadima ja kohale paigaldama (pealelaadimine). Eeldatakse, et saatja peab veose ka maha laadima.

(2) Vedaja peab looma võimaluse ja tingimused veose ohutuks peale- ja mahalaadimiseks

Lisanõuded ohtlike ainete laadimisel ja veol

- Laadimine on keelatud juhul, kui veoüksus või autojuht ei vasta kehtestatud nõuetele

- Koorma laadimise korraldamine selliselt, et saadetisi oleks võimalik ohutult avada ja mahalaadida

- Mõnedest ohtlikest ainetest tingitud täiendavad nõuded

-Politsei luba teatud laadimisoperatsioonide teostamiseks

-Enne veo alustamist info külmaagregaadi käitamise ja tema toimimise kohta veo ajal.

- Täiendavad piirangud teatud kaupade kokkulaadimisele

- Erinevate klass 1 ainete või esemete samale veoüksusele kooslaadimisel on vajalik arvestada kooslaadimise sobivusgruppidega

- Veoüksuse puhastamise  korraldab vedaja ja konteineri puhastamise saatja

Kooslaadimise keeld

Erinevaid ohumärgiseid kandvaid saadetisi ei tohi samasse sõidukisse või konteinerisse koos laadida, väljaarvatud juhul, kui kooslaadimine on lubatud.

X Kooslaadimine on lubatud.

(a) Kooslaadimine on lubatud 1.4S ainete ja esemetega.

(b) Kooslaadimine on lubatud 1. klassi veoste ja 9. klassi päästeseadmete (ÜRO nr 2990, 3072 ja 3268) vahel.

(c) Kooslaadimine on lubatud jao 1.4 sobivusgrupi G turvapadja täitjate või turvapadja moodulite või turvavöö eelpingutite (ÜRO nr 0503) vahel ning 9. klassi turvapadja täitjate või turvapadja moodulite või turvavöö pingutite vahel (ÜRO nr 3268).

(d) Kooslaadimine on lubatud brisantlõhkeainete (väljaarvatud ÜRO nr 0083, brisantlõhkeaine, tüüp C) ja klassi 5.1 ammooniumnitraadi ning anorgaaniliste nitraatide (ÜRO nr 1942 ja 2067) vahel tingimusel, et ohusiltidega varustamise, eraldamise, lastimise ja maksimaalse lubatud veose mõistes käsitletakse neid 1. klassi 1 lõhkeainetena.

Saadetisi, mis sisaldavad 1. klassi aineid või esemeid, mis kannavad mudeli nr 1, 1.4, 1.5 või 1.6 kohast ohumärgist ja mis on määratud erinevatesse sobivusgruppidesse, ei tohi koos laadida samasse sõidukisse või konteinerisse, väljaarvatud juhul, kui kooslaadimine on vastavate sobivusgruppide tabeli kohaselt lubatud.

| Sobivusgrupp | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | X |  | a |  |  |  |  |  |  |  | X |
| C |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| D |  | a | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| E |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | b c | X |
| F |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| G |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |
| H |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |
| N |  |  | b c | b c | b c |  |  |  |  |  | b | X |
| S |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

Kooslaadimine on lubatud.

(a) Sobivusgruppi B kuuluvaid esemeid ja sobivusgruppi D kuuluvaid aineid ja esemeid sisaldavaid

saadetisi võib koos laadida ühte sõidukisse või ühte konteinerisse tingimusel, et nad on tõhusalt eraldatud, nii et puudub sobivusgrupi B esemete detonatsiooni edasikandumise oht sobivusgrupi  D ainetele või esemetele.

(b) Jao 1.6 sobivusgrupi N erinevat tüüpi esemeid võib vedada koos kui sobivusgrupi N jaotuse 1.6

esemeid, kui on katseliselt või analoogia alusel tõestatud, et kaasneva detonatsiooni lisaoht

esemete vahel puudub.

(c) Kui sobivusgrupi N esemeid veetakse koos sobivusgruppide C, D või E ainete või esemetega, tuleb sobivusgrupi N esemeid käsitleda sobivusgrupi D omadustega esemetena.

(d) Sobivusgrupi L aineid ja esemeid sisaldavaid saadetisi võib laadida ühele sõidukile või ühte onteinerisse koos selle sobivusgrupi sama tüüpi aineid ja esemeid sisaldavate saadetistega.

| Veoüksus | Jagu | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 ja 1.6 | Tühjad puhastamata pakendid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sobivusgrupp | 1.1A | Muud kui 1.1A |  |  | Muud kui 1.4S | 1.4S |  |  |
| EX/II a | 6,25 | 1000 | 3000 | 5000 | 15 000 | Piiramata | 5000 | Piiramata |
| EX/III a | 18,75 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | Piiramata | 16 000 | Piiramata |

Lõhkeainete käitlemisel tuleb arvestada lisaks eelpooltoodule  järgmiste piirangutega:

Keelatud on:

- veoste peale- või mahalaadimine asula avalikus kohas ilma pädeva asutuse eriloata;

(b) veoste peale- või mahalaadimine avalikus kohas mujal, kui asulas, sellest pädevat asutust eelnevalt teavitamata, väljaarvatud juhul, kui need operatsioonid on ohutuse mõttes kiirelt vajalikud.

- juhul, kui 1. klassi aineid ja esemeid vedavad sõidukid on kohustatud peale- või mahalaadimise operatsioonide läbiviimiseks peatuma avalikus kohas, tuleb seisvate sõidukite vahel hoida vähemalt 50 m vahet.

- Keelatud on tule või lahtise leegi kasutamine ohtlikke veoseid vedavates sõidukites ja konteinerites, nende läheduses ning nende veoste laadimise- ja mahalaadimise ajal.

Konvoid

- Juhul, kui klassi 1 aineid ja esemeid vedavad sõidukid liiguvad konvois, tuleb veoühikute vahel hoida vähemalt 50 m vahet;

- pädev asutus võib määrata eeskirjad konvoide koosseisu või moodustamise kohta.

Lõhkeainete vedu MEMU-del on lubatud ainult järgmistel tingimustel:

- pädev asutus peab andma oma territooriumil toimuval veole loa;

- veetavate pakitud lõhkeainete tüüp ja kogus peab piirduma sellega, mida on vaja MEMU-l toodetava materjalikoguse saamiseks, ning ei tohi mingil juhul ületada:

- 200 kg sobivusgrupi D lõhkeainete puhul, ja

- 400 ühikut detonaatoreid või detonaatorite kogumeid või mõlema segu,

- pakitud lõhkeainetega ühes ja samas sektsioonis ei tohi vedada muid ohtlike kaupu;

- pakitud lõhkeaineid võib MEMU-le laadida alles siis, kui muude ohtlike kaupade laadimine on lõpetatud, ning vahetult enne vedu

NB!!! Ohtlike veostega laaditud veoühik ei või mingil juhul  hõlmata rohkem kui ühte haagist (võipoolhaagist).

- Piirangud ohtliku aine veol

  - Veoüksuse valvamine

Juhul, kui ohtliku ainele on kehtestatud erisäte S1 ja S14 kuni S24, tuleb ohtlikke veoseid vedavaid sõidukeid valvata või neid võib  parkida ilma valvamata suletud territooriumil. Juhul, kui selliseid kohti ei ole, võib sõiduki parkida:

(a) valvatavas parklas, mille valvurit on teavitatud  juhi asukohast;

(b) avalikus või eraparklas, kus sõiduk tõenäoliselt ei saa teiste sõidukite poolt kahjustada, või

(c) sobival avatud alal, kus inimesed tavaliselt ei käi ega kogune ning mis on eraldatud avalikust maanteest ja hoonetest.

Parkimise korraldab autojuht.

  - Piirangud sadamakail

Ohtlikku veost vedav veoüksus, mis on tähistatud oranžide ilma ohunumbri ja ÜRO tunnusnumbrita ohtliku veose tunnusmärkidega võib sadamakail liigelda sarnaselt muude sõidukitega. Seisev veoüksus kuulub kail valvamisele

Ohtlikku veost vedav veoüksus, mis on tähistatud oranžide ohunumbri ja ÜRO tunnusnumbriga varustatud ohtliku veose tunnusmärkidega saab kail liikuda tingimusel, et reisijaid ja muid sõidukeid ei ole läheduses

NB!!! Erisus:  Paakautol, mis veab UN 1202 diislikütust, gaasiõli või rasket kütteõli, on õigus liigelda sadamakail sarnaselt muu liiklusega

  - Piirangud tunnelite läbimisel

Tunnelitele on kehtestatud  5 ohukategooriat:

1) A-kategooria tunnel - ohtlike veoste veol piirangud puuduvad

2) B-kategooria tunnel -  piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse

3)C-kategooria tunnel - piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse, tugeva plahvatuse või suures koguses mürkaine eraldumise;

4) D-kategooria tunnel - piiratud on selliste ohtlike veoste vedu, mis võivad põhjustada väga tugeva plahvatuse, suures koguses mürkaine eraldumise või suure tulekahju;

5) E-kategooria tunnel -  piiratud on kõigi ohtlike veoste vedu, välja arvatud ÜRO nr 2919, 3291, 3331, 3359 ja 3373

Liiklusmärgid, mis keelavad ohtlikke veoseid vedavatel veokitel maanteetunnelisse sisenemise, peavad olema kinnitatud kohta, kus on võimalik valida alternatiivne marsruut.

Kui ohtliku veose marsruudile jäävad tunnelid, peab saatja veokirja lisama tunnelikoodi

NB!!! Alates 01.07.2013 kehtivad E-kategooria tunneli piirangud ka  juhul, kui veoüksuses on  kaup, pakendatuna piiratud koguses pakendamise alusel ja veetava kauba kogus ületab 8T

Kui  veetavale veosele on määratud tunneli piirangu kood, kehtivad antud veoühikule järgmised tunnelitest läbisõidu piirangud

| Piirangu kood | Piirang |
| --- | --- |
| B | Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud |
| B1000C | Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ületab 1000 kg; Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ei ületa 1000 kg |
| B/D | Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; Muude vedude puhul on keelatud läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest |
| B/E | Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; Muude vedude puhul on keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest |
| C | Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud |
| C5000D | Läbisõit C, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ületab 5000 kg; Läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ei ületa 5000 kg |
| C/D | Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; Muude vedude puhul keelatud läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest |
| C/E | Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; Muude vedude puhul keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest |
| D | Läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud |
| D/E | Läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub puistveosena või paakides; Muude vedude puhul keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest |
| E | Läbisõit E-kategooria tunnelitest keelatud |

Olulisemad erandid

- jaepakendis aine vedu füüsil.isiku poolt isikl.tarbimiseks. Kui  veoseks on kergestisüttivad vedelikud, mida veetakse taastäidetavates anumates, mille täidab eraisik või mis on mõeldud eraisikule, ei tohi nende kogus ületada 60 liitrit anuma kohta ja 240 liitrit veoüksuse kohta.

- masina või seadme veol, mille korpuses või tööseadmes sisaldub ohtlikke aineid

- veoste puhul, mida teostavad ettevõtted, kellele see pole põhitegevusala, mille kogus ei ületa 450 liitrit pakendi kohta või mille maksimaalne hulk ei ületa alajaos 1.1.3.6 toodud koguseid.

- avariiteenistuste poolt korraldatud või nende juhendamisel toimuv ohtlike kaupade vedu, niivõrd kuivõrd vedu on vajalik avarii likvideerimiseks,

- puhastamata tühjade staatiliste hoiuanumate veo kohta, kui nendes anumates on hoitud klassi 2 A-, O- või F-grupi gaase, II või III pakendigruppi kuuluvaid klassi 3 või klassi 9 aineid või II või III pakendigruppi kuuluvaid klassi 6.1 pestitsiide tingimusel, et kõik pakendite avad on suletud

- ADR-is toodud sätteid ei kohaldata:

a)    Gaaside  suhtes,  mis  asuvad  sõiduki  kütusepaakides  või  -balloonides  ja  mida

kasutatakse sõiduki või selle seadmete (nt külmutusseadmed)  tööks veo ajal.

Gaase  võib  vedada  püsipaakides  või  balloonides,  mis  on  ühendatud  otse  sõiduki

mootori ja/või lisaseadmetega või veetavate surveanumatega, mis vastavad kehtivatele

normidele.

Ühe  kaubaveoüksuse  kütusepaakide  või  -balloonide paakide kogumahutavus ei tohi olla suurema energiasisaldusega   kui 54 000 MJ või suurema massiga kui 54 000 MJ energiaekvivalent. (54 000 MJ  energiaekvivalent  vastab  diislikütuse piirmäärale 1500 liitrit) Kütuste energiasisaldus on leitav järgnevast tabelist: gaas või vedelkütus asub veetava sõiduki kütusepaagis

Kogumahutavus ei tohi olla suurem kui:

- 1080 kg veeldatud maagaasi ja kokkusurutud maagaasi puhul;

- 2250 liitrit veeldatud naftagaasi puhul;

b) gruppide A ja O gaaside suhtes, kui gaasi rõhk anumas või paagis temperatuuril 20ºC ei ületa 200 kPa (2 bar) ja kui gaas ei ole veeldatud või jahutamisega veeldatud olekus. See kehtib igasuguste anumate või paakide kohta.

c) gaaside suhtes, mis on sõidukite tööks kasutatavates seadmetes (nt tulekustutid),

sealhulgas varuosades (nt täispumbatud rehvid); see erand laieneb ka veosena

veetavatele täispumbatud rehvidele;

e) gaaside suhtes, mis on sõiduki eriseadmetes ning on vajalikud nende eriseadmete

(jahutussüsteemid, kalapaagid, soojendusseadmed jne) tööks veo ajal ning ka nende

eriseadmete varupaakides või puhastamata tühjades varupaakides, mida veetakse sama

sõidukiga;

f) gaaside suhtes, mis sisalduvad toiduainetes või jookides (välja arvatud ÜRO 1950),

kaasa arvatud gaseeritud jookides;

g) gaaside suhtes, mis sisalduvad spordipallides;

- ADR-i sätteid ei kohaldata elektrienergia salvestus- ja tootmise süsteemidele (näit.

liitiumakud, elektrilised kondensaatorid, asümmeetrilised kondensaatorid, metallhüdriid

salvestussüsteemid ja kütuseelemendid:

a) mis on sõidukile paigaldatud ja mida kasutatakse sõiduki või selle seadmete töö

agregaadina;

b) mis on nende veo ajal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud seadmete tööks

vajalikes seadmetes (nt sülearvuti).

- Vedelkütus veoüksuse kütusepaagis kuni 1500l, s.h. haagises kuni 500l + 60l kanistrites

- Piiratud ja erandkogustes pakendatud ohtliku aine vedu

- Väikeses koguses ohtliku aine vedu

Väikeses koguses ohtliku aine vedu                                                                                        Lisa 1

| Veo- kategooria (1) | Ained või esemed pakendigrupp või klassifikatsioonikood/grupp või ÜRO number. (2) | Suurim kogus veoüksuse kohta (3) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Klass 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L ja ÜRO nr 0190 | 0 |
|  | Klass 3: ÜRO nr 3343 |  |
|  | Klass 4.2: I pakendigruppi kuuluvad ained |  |
|  | Klass 4.3: ÜRO nr 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 ja 3399 |  |
|  | Klass 5.1: ÜRO nr 2426 |  |
|  | Klass 6.1: ÜRO nr 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 ja 3294 |  |
|  | Klass 6.2: ÜRO nr 2814 ja 2900 |  |
|  | Klass 7: ÜRO nr 2912 kuni 2919, 2977, 2978 ja 3321 kuni 3333 |  |
|  | Klass 8: ÜRO nr 2215 (MALEIINHAPPE ANHÜDRIID, SULAS OLEKUS) |  |
|  | Klass 9: ÜRO nr 2315, 3151, 3152 ja 3432 ja seadmed mis sisaldavad neid aineid või nende ainete segusid |  |
|  | ning tühjad puhastamata pakendid, millega veeti neid aineid, välja arvatud need, mis on klassifitseeritud ÜRO nr 2908 alla. |  |
| 1 | Ained ja esemed, mis kuuluvad I pakendigruppi ja mida ei klassifitseerita veokategooriasse 0, ning järgmiste klasside ained ja esemed: | 20 |
|  | Klass 1: 1.1B kuni 1.1J a /1.2B kuni 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a |  |
|  | Klass 2: grupid T, TC a, TO, TF, TOC a ja TFC aerosoolid: grupid C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC ja TOC rõhu all keemilised ained: ÜRO nr 3502, 3503, 3504 ja 3505 |  |
|  | Klass 4.1: ÜRO nr 3221 kuni 3224 ja 3231 kuni 3240 |  |
|  | Klass 5.2: ÜRO nr 3101 kuni 3104 ja 3111 kuni 3120 |  |
| 2 | Ained ja esemed, mis kuuluvad II pakendigruppi ja mida ei klassifitseerita veokategooriate 0, 1 või 4 alla, ning järgmiste klasside ained: | 333 |
|  | Klass 1: 1.4B kuni 1.4G ja 1.6N |  |
|  | Klass 2: grupp F aerosoolid: grupp F rõhu all keemilised ained: ÜRO nr 3501 |  |
|  | Klass 4.1: ÜRO nr 3225 kuni 3230 |  |
|  | Klass 5.2: ÜRO nr 3105 kuni 3110 |  |
|  | Klass 6.1: ained ja esemed, mis kuuluvad III pakendigruppi |  |
|  | Klass 9: ÜRO nr 3245 |  |
| 3 | Aineid ja esemeid, mis kuuluvad III pakendigruppi ja mida ei klassifitseerita veokategooriate 0, 2 või 4 alla, ning järgmiste klasside ained ja esemed: | 1 000 |
|  | Klass 2: grupid A ja O aerosoolid: grupid A ja O rõhu all keemilised ained: ÜRO nr 3500 |  |
|  | Klass 3: ÜRO nr 3473 |  |
|  | Klass 4.3: ÜRO nr 3476 |  |
|  | Klass 8: ÜRO nr 2794, 2795, 2800, 3028 ja 3477 |  |
|  | Klass 9: ÜRO nr 2990 ja 3072 |  |
| 4 | Klass 1: 1.4S | ei ole piiranguid |
|  | Klass 4.1: ÜRO nr 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 ja 2623 |  |
|  | Klass 4.2: ÜRO nr 1361 ja 1362 pakendigrupp III |  |
|  | Klass 7: ÜRO nr 2908 kuni 2911 |  |
|  | Klass 9: ÜRO nr 3268, 3499 ja 3509 |  |
|  | ning tühjad puhastamata pakendid, mis on sisaldanud ohtlikke veoseid, välja arvatud need, mis kuuluvad veokategooriasse 0 |  |

a	ÜRO numbrite 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ja 1017 puhul on suurim lubatud kogus veoüksuse kohta 50 kg.

Eelnevas tabelis tähendab mõiste „suurim kogus veoüksuse kohta”:

-	esemete puhul brutomassi kilogrammides (klassi 1 kaupade puhul lõhkeaine netomassi kilogrammides; käesolevas lisas täpsustatud masinates ja seadmetes kasutatavate ohtlike ainete puhul nendes sisalduvate ohtlike ainete üldkogust kilogrammides või vajaduse korral liitrites);

-	tahkete ainete, veeldatud, jahutamisega veeldatud ja lahustatud gaaside puhul netomassi kilogrammides;

-	vedelike puhul sisalduvate ohtlike ainete veemahutavus liitrites;

- 	surugaaside, adsorbeerunud gaaside ja rõhu all olevate kemikaalide puhul anuma veemahutavus liitrites.	Juhul, kui sama veoüksusega veetakse erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke veoseid, ei tohi:

- 1. veokategooria ainete ja esemete 50-kordse koguse;

-  märkuses nimetatud 1. veokategooria ainete ja esemete 20-kordse koguse;

- 2. veokategooria ainete ja esemete 3-kordse koguse ning

- 3. veokategooria ainete ja esemete koguse  summa ületada 1

Lisa 2

# Text boxes

ADR KOOLITUS OÜ

OHTLIKE AINETE VEDU

Õppematerjal veokorraldajatele

Kartongkast

I, II, III pakendigrupp

Brutomass 13kg

Ainult tahketele ainetele

Prototüüp 2013

Suurbritannia

tootja

Ohtliku aine tunnusnimetus ja tunnusnumber

Ohtliku aine ohumärgis

Käsitlemisjuhis

Pakendi tüübikinnitus

CLP-kohane piktogramm

ADR/RID kohane ohumärgis